## Slide 1: Bilgisayar İşletim Sistemleri
14.Hafta

## Slide 2: File yaklaşımı
Dosya işlemleri
Dosya sonuna ekleme, dosya ismi değiştirme, dosya kopyalama, dosya taşıma gibi işlemler de yapılabilir.
Dosya işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle open() sistem çağrısı ile dosyanın açılması gereklidir.
İşletim sistemi tüm açık dosyalara ait bilgileri open-file table ile tutar.
Bazı işletim sistemlerinde dosya kullanımı bitince veya program kapatılınca otomatik olarak dosya kapatılır.
Open-file table ile her dosyayı açan process sayısı (open count) saklanır.

## Slide 3: File yaklaşımı
Dosya işlemleri
Açık durumdaki bir dosya ile aşağıdaki bilgiler ilişkilendirilir:
  File pointer: Sistem okuma ve yazma işlemi için şimdiki konum pointer’ı kullanır.
  File-open count: Çok sayıda process aynı dosyaya erişebilir. Tüm process’ler dosyayı kapatıncaya kadar open-file table’da kaydı tutulur.
  Disk location: Çoğu dosya işlemleri dosya içindeki verinin değişmesini gerektirir. Dosyanın ilgili kısmı hafızaya alınarak değişiklik yapılır.
  Erişim hakları: Process’ler bir dosyayı açarken erişim modu kullanır.
Bazı işletim sistemleri dosyaları kilitleyerek başka process’lerin erişimine kapatır.
  Shared lock (reader lock): Birden fazla process eşzamanlı lock isteyebilir.
  Exclusive lock (writer lock):Aynı anda sadece bir process lock isteyebilir.

## Slide 4: File yaklaşımı
Dosya türleri
İşletim sisteminde dosya türünü belirlemek için yaygın kullanılan yöntemde, dosya türü dosya adının bir kısmını oluşturur.
Bir dosya adı iki parçadan oluşur: dosya adı ve uzantısı.
gunluk.docx sunucu.cpp maashesapla.xlsx
Dosya türü işletim sisteminin dosya ile yapılacak işlemi gösterir (.exe, .com).
Kullanıcı bilinen uzantının dışında uzantı belirleyebilir.
Farklı işletim sistemleri dosya türünü farklı şekilde belirler.
Mac OS X dosya özelliklerinde oluşturan uygulamayı belirtir.
UNIX bazı dosyaların başlangıcına dosya türünü belirleyen numaraya (magic number) yazar.

## Slide 5: File yaklaşımı
Dosya türleri

## Slide 6: File yaklaşımı
Dosya yapısı
Dosya türü, dosyanın iç yapısını göstermek için de kullanılabilir.
Bazı dosyaların yapısının işletim sisteminin tanıyacağı şekilde olması zorunludur (.exe).
İşletim sisteminin tanıdığı dosya türü arttıkça, işletim sistemi daha karmaşık hale gelir.
Uygulamalar kendi dosya yapısını (şifrelenmiş dosya) oluşturabilir.
UNIX, Windows ve diğer işletim sistemleri minimum dosya türünü tanır.
Temel tanınan dosya türü çalıştırılabilir dosyadır (.exe).
İşletim sistemleri, diğer dosya türlerinin tanınmasını uygulama yazılımlarına bırakır.

## Slide 7: File yaklaşımı
Dosyaların iç yapısı
Disk sistemleri sektör (512 byte) olarak tanımlanan bloklardan oluşur.
Mantıksal blok boyutu fiziksel blok boyutundan (sektör) farklı olabilir.
UNIX, tüm dosyaları byte stream’leri olarak tanımlar. Her byte dosya başlangıcına göre offset adresine sahiptir.
UNIX’te mantıksal blok boyutu 1 byte, fiziksel blok boyutu 512 byte’dır.
Tüm dosyalar sıralı bloklardan oluşur.
Disk alanı bloklar halinde yapılandırıldığından, dosyaların son bloklarında her zaman boş kalan kısımlar olabilir.
  Boyutu 1.949 byte olan dosya 4 bloğa yazılır.
  4 * 512 = 2.048 byte alan kullanılır. 4.blokta 99 byte boş kalır.

## Slide 8: Erişim yöntemleri
Sıralı erişim
Dosya içerisindeki bilgiye sıralı erişilir (sequential access).
Editör ve compiler yazılımları dosyaya sıralı erişirler.
Read ve write işlemleri sıralı yapılır ve her işlemden sonra dosya pointer’ı otomatik olarak ilerletilir.
Dosya üzerinde bulunulan konum ileriye ve geriye doğru atlanarak değiştirilebilir.

## Slide 9: Erişim yöntemleri
Doğrudan erişim
Dosya içerisindeki kayıtlar sabit boyuttadır ve okuma/yazma işlemi doğrudan erişimle (direct access) hızlı bir şekilde yapılır.
Doğrudan erişimde, dosya sıralanmış bloklar halinde görülür.
Erişilmek istenen blok numarası kullanıcı tarafından işletim sistemine verilir. İlk kaydın sıra numarası 0 ile başlar.
  L blok boyutundaki bir dosyada N. kayda ulaşmak için, L * N konumundaki kayda gidilir.

## Slide 10: Erişim yöntemleri
Index kullanımı
Bir dosya için index dosyası oluşturulabilir.
Index, bir dosyadaki kayıtların pointer’ını içerir.
Bir kaydı bulmak için indeks’e bakılır, varsa pointer ile konumlanılır.

## Slide 11: Erişim yöntemleri
Index kullanımı -örnek
Bir satış mağazasında ürün kodu 10 basamak ve fiyat 6 basamak olsun. Her kayıt 16 basamaktır (16 byte).
Disk üzerinde bloklar 1024 byte ise her blokta 1024 / 16 = 64 kayıt saklanır.
Dosyada 120.000 kayıt varsa, 1.875 blok (120.000*16/1024) gereklidir.
Bir indeks her bloğun ilk elemanının ürün kodu bilgisini tutabilir.
Index dosyası için 1.875 * 10 = 18.750 byte gereklidir.
Index’te binary arama yapılabilir.
  log21875 = 10,87 = 11 maksimum karşılaştırma yapılır.

## Slide 12: Dizin ve disk yapısı
Her disk bölümü (volume) bir dosya sistemine sahiptir.
Her volume dosya sistemine ilişkin bilgiyi tablo halinde saklar (volume table of contents).
Her volume, sahip olduğu tüm dosyalara ilişkin, adı, konumu, boyutu ve türü gibi bilgileri saklar.

## Slide 13: Dizin ve disk yapısı
Şekilde dosya sistemi organizasyonu görülmektedir.
Bir volume birden fazla fiziksel disk ile oluşturulabilir.

## Slide 14: Dizin ve disk yapısı
Dizin yapısı
Dosyalar bir dizinle ilişkilendirilerek saklanır.
Dizin üzerinde aşağıdaki işlemler yapılabilir:
  Dosya arama: Bir dizin içerisindeki dosyalar adına göre aranabilir.
  Dosya oluşturma: Dizin içerisinde yeni dosya oluşturulabilir.
  Dosya silme: Dizindeki dosya/lar silinebilir.
  Dizin listeleme: Dizindeki dosyalar belirli kritere göre listelenebilir.
  Dosya adı değiştirme: Dosya adında değişiklik yapılabilir.
  Dosya aktarımı: Bir dizin içerisindeki dosyalar yedeklemek amacıyla başka depolama birimine aktarılabilir.

## Slide 15: Dizin ve disk yapısı
Tek seviyeli dizin yapısı
Tüm dosyalar aynı dizin içerisindedir.
Dosya sayısı arttıkça dosyaların bulunması ve tekil isimlendirilmesinde zorluklar ortaya çıkar.

## Slide 16: Dizin ve disk yapısı
İki seviyeli dizin yapısı
Her kullanıcı kendisine ait dizine sahiptir.
Bazı sistemlerde, kullanıcı kendisine ait dizindeki dosyalara erişebilir.
Kullanıcılar birbirinden tamamen ayrıştırılabilir.
Kullanıcı login olduğunda master file directory’de arama yapılır.
Kullanıcı bulunursa user file directory’e yönlendirilir.

## Slide 17: Dizin ve disk yapısı
İki seviyeli dizin yapısı
Kullanıcı adı ile dosya adı path name olarak adlandırılır.
Windows işletim sisteminde, C:\kullaniciA\dosyalar\test.txt şeklinde path verilir.
UNIX ve Linux işletim sistemlerinde, /c/kullaniciA/dosyalar/test.txt şeklinde path verilir.

## Slide 18: Dizin ve disk yapısı
Ağaç dizin yapısı
Doğal kullanıma en uygun yapı ağaç dizin yapısıdır.
Kullanıcılar kendi dizinlerini yönetebilirler (yeni dizin oluşturma, silme,…)

## Slide 19: Dizin ve disk yapısı
Döngüsüz graf dizin yapısı
Bir alt dizin veya dosya kullanıcılar arasında paylaşılarak kullanılabilir.
Alt dizin veya dosya silme işlemlerinin yönetimi zordur (kimin sileceği belirlenmelidir, silinince diğerlerinin durumu belirlenmelidir).

## Slide 20: Dosya sistemi oluşturma
Dosya sistemi kullanılmadan önce bir veya birden fazla disk üzerinde oluşturulmalıdır.
İşletim sistemine dosya sisteminin bulunduğu nokta (mount point) verilmelidir.
Mount point, dosya sisteminin ilişkilendirildiği bir cihaz veya dosya yapısı olabilir.

## Slide 21: Dosya paylaşımı
Çok kullanıcılı sistemler
Kullanıcılar arasında dosya paylaşımına sıklıkla ihtiyaç duyulur.
Bir işletim sistemi çok kullanıcı ise, dosya paylaşımı, dosya isimlendirme ve dosya koruma en önemli konu haline gelir.
Dosya paylaşımı ve koruması için daha fazla özellik oluşturulması gerekir.
Çoğu sistem, file owner ve group yaklaşımlarının gelişmiş halini kullanır.
File owner, dosya üzerinde daha fazla kontrol yetkisine sahiptir. (Özellik değiştirebilir, erişim hakkı verebilir/alabilir.)
Group ise sadece dosyaya erişim paylaşım hakkı olan kullanıcı grubudur.
Group üyelerinin yapacağı işlemleri de file owner belirler.
Bir kullanıcı dosya üzerinde işlem yapmak istediğinde yetkisi olup olmadığı kontrol edilir.

## Slide 22: Dosya paylaşımı
Uzak erişimli dosya sistemleri
Ağlar farklı noktalarda bulunan kullanıcıların dosyaları paylaşmasına izin verir.
Uzak noktada bulunan dosyalar makineler arasında transfer edilerek paylaştırılabilir (ftp).
Dağıtık dosya sistemlerinde ise uzaktaki dosya kullanıcıların erişimine açılabilir.
Günümüzde dosya paylaşımı için World Wide Web (WWW) giderek yaygın kullanılmaya başlanmıştır.
Bir browser uzaktaki dosyaya erişim hakkı alır ve üzerinde işlem yapar.
ftp anonim veya kimliği doğrulanmış erişime izin verir.
Anonim erişimde account (kullanıcı adı ve şifre) gerekmez.

## Slide 23: Koruma
Erişim türleri
Bilginin fiziksel bozulmalara ve yetkisiz erişimlere karşı korunması (protection) gereklidir.
Reliability (güvenilirlik), dosyaların birden fazla kopyasının alınmasıyla sağlanır. Sorun olduğunda yedek geri yüklenir.
Başka kullanıcıların erişimine izin vermeyen sistemlerde protection gerekli değildir.
Koruma, erişimi yasaklamak veya kısıtlamakla sağlanır.
Erişimi kısıtlamak, başka kullanıcıların yapabileceği işlemlerin kısıtlanması şeklinde gerçekleştirilebilir.

## Slide 24: Koruma
Erişim türleri
Dosyalar üzerinde çok sayıda işlem kısıtlanabilir:
  Read:Dosyadan okuma
  Write:Dosyaya yazma
  Execute:Dosyayı hafızaya yükleyip çalıştırma
  Append: Dosya sonuna yeni bilgi yazma
  Delete: Dosyayı silme
  List: Dosya ismini veya özelliklerini listeleme
Bunların dışında, isim değiştirme, kopyalama, taşıma, düzenleme gibi işlemler de kısıtlanabilir.

## Slide 25: Koruma
Erişim denetimi
En yaygın kullanılan koruma yöntemi, kullanıcı kimliklerine bağlı erişim yapmaktır.
Her dosya için erişim yapacak kullanıcılar ile erişim türlerini içeren erişim listesi (access-control list) oluşturulabilir.
Her dosya için kullanıcı bazında liste oluşturmak ve yönetmek zordur.
Her dosya için üç grup kullanıcı oluşturulur:
  Owner: Dosyayı oluşturan kullanıcıdır.
  Group: Dosyayı paylaşan ve benzer erişim ihtiyaçlarına sahip olan kullanıcılardır.
  Universe: Sistemdeki diğer tüm kullanıcılardır.

## Slide 26: Koruma
Erişim denetimi -UNIX
UNIX, üç grup altında her dosya için erişim denetimi yapar.
d = dizin, r = read, w = write, x = execute işlemini tanımlar.
İlk karakter dizin mi dosya mı? d ise dizin
Sonraki üç karakter rwx owner için tanımlanmıştır.
Sonraki İkinci rwx group kullanıcılar için tanımlanmıştır.
Sonraki Üçüncü rwx diğer kullanıcılar için tanımlanmıştır.

## Slide 27: Koruma
Erişim denetimi -Windows
Windows, kullanıcı grupları oluşturmaya izin verir.
Şekilde Administrator kullanıcı grubu
OS_L10FileSystemInterface.ppt dosyasına
erişim hakkına sahiptir.

## Slide 28: Korumanın amacı
İşletim sistemindeki process’ler, diğer process’lerin erişimine karşı korunmalıdır.
Protection (koruma), programların, process’lerin ve kullanıcıların kaynaklara erişimlerinin denetlenmesini ifade eder.
Her programın belirlenmiş kurallara göre sistem kaynaklarına erişmesi gereklidir.
Protection-oriented sistemler yetkili ve yetkisiz kullanıcıları ayırt eder.
Kaynaklara erişim kuralları process’ler için ayrı ayrı olabilir ve zamana göre değişebilir.
İşletim sistemlerinin yanı sıra, kullanıcı uygulamaları da kendi koruma mekanizmalarını geliştirebilir.

## Slide 29: Korumanın temelleri
Protection için temel prensip, kullanıcılar, programlar ve sistemler görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak kadar hakka sahip olmalıdır (principle of least privilege).
Bir process’te ortaya çıkan hata, sadece kendi çalışmasını etkileyecektir.
Her kullanıcı için ayrı hesap (account) oluşturulması ve ihtiyaçlarına göre erişim yetkisi verilmesi gereklidir.
Bazı sistemler rol tabanlı erişim denetimi yapmaktadırlar.
Sistemler, erişim kontrol listesi ile her bir servisi, kullanıcı veya process’ler için enable/disable yaparlar.

## Slide 30: Koruma alanı
Bir bilgisayar sistemi process’ler ve nesneler topluluğudur.
Nesneler, donanımsal (CPU, hafıza, yazıcılar, …) ve yazılımsal (file, programlar, …) olabilir.
Her nesne ile yapılabilecek işlem türü farklıdır (CPU için execute, hafıza için yazma/okuma, dosya için açma/kapama, yazma/okuma, oluşturma/silme, …).
Bir process kaynaklara kendisine verilen yetkiye göre erişmelidir.
Bir process bir dosya kümesine erişim için kendisine verilmiş kurallara uymak zorundadır.

## Slide 31: Koruma alanı
Domain yapısı
Protection domain, bir process’in erişebileceği kaynakları belirler.
Her domain, bir grup nesneyi ve bu nesnelere erişim türünü belirler.
Bir nesne üzerinde yapılabilecek işlem kabiliyetine erişim hakkı (access right) denir.
Bir domain sıralı bir ikili topluluğundan oluşur.
Eğer bir D domain’i erişim hakkına sahipse, D domain’inde çalışan bir process F dosyasına okuma ve yazma amaçlı erişebilir.
Farklı domain’ler ortak erişim haklarına sahip olabilirler.

## Slide 32: Koruma alanı
Domain yapısı
<O4, {print}> erişim hakkı, D2 ve D3 tarafından paylaşılmaktadır.
Bir process ile domain ilişkilendirmesi kalıcı (static) veya dinamik olabilir.
Dinamik domain ilişkilendirmesinde process, zamana göre domain değiştirebilir (domain switching).

## Slide 33: Erişim matrisi
Protection için erişim matrisi (access matrix) oluşturulabilir.
Matristeki satırlar domain’leri, sütunlar ise erişim haklarını gösterir.
Şekilde, üç dosya ve bir yazıcının 4 farklı domain tarafından erişimi düzenlenmiştir.
Erişim matrisi statik veya dinamik yapıda olabilir.

## Slide 34: Erişim matrisi
Erişim matrisinde bir domain’den hangi domain’lere dinamik olarak geçiş yapılabileceği de belirtilebilir.
Bir domain’deki process’lerim tüm yaşam döngüleri boyunca hangi domain’lere geçiş yapabileceği sınırlandırılabilir.

## Slide 35: Erişim matrisi
Erişim matrisinde, copy, owner ve control işlemleri ile değişiklikler tanımlanabilir.
copy, bir domain’in kendisine ait erişim yetkisini başka domain’e kopyalayabileceğini gösterir.
Bir domain’in erişim yetkisini aktarabileceği * ile gösterilir.
Şekilde, D2 sahip olduğu read yetkisini D3 ’e kopyalamıştır.

## Slide 36: Erişim matrisi
owner, bir domain’in erişim yetkisi ekleyip çıkarabileceğini gösterir.
Bir domain owner olduğu sütunda, başka domain’e erişim yetkisi ekleyip çıkartabilir.
Şekilde, D2 owner olduğu için write yetkisini eklemiştir.

## Slide 37: Erişim matrisi
control, bir domain’in başka bir domain’in erişim yetkisini değiştirebileceğini gösterir.
Şekilde, D2 control yetkisine sahip olduğundan D4 domain’inin yetkilerini değiştirebilir.

## Slide 38: Erişim haklarının geri alınması
Dinamik koruma sistemlerinde, bir nesneye erişim haklarının başka kullanıcılardan alınması gerekebilir.
Erişim haklarının alınması farklı şekillerde olabilir:
  Immediate / delayed: Haklar hemen geri alınabilir veya belirli bir süre sonunda alınabilir.
  Selective / general: Bir nesneden erişim hakkı alındığında bu nesneye erişen tüm kullanıcılardan alınabilir veya bir grup kullanıcıdan alınabilir.
  Partial / total: Bir nesneden bazı erişim hakları alınabilir veya tüm erişim hakları alınabilir.
  Temporary / permanent: Bir nesneden erişim hakları geçici olarak veya kalıcı olarak alınabilir.

## Slide 39: Güvenlik problemi
Protection, bilgisayar sistemindeki veri ve programlara denetimli erişimi sağlar.
Security, yeterli düzeyde protection’ın yanı sıra sistemin çalıştığı dış ortamı da göz önüne alır.
Protection sistemi, bir programın yetkisiz kişi tarafından çalıştırılması halinde etkisiz kalır.
Bilgisayar kaynakları, yetkisiz erişimlere, kötücül işlemlere, hataların oluşmasına karşı korunmalıdır (CPU, hafıza, diskler, ağ, …).
Bir sistemin kaynaklarına tüm şartlar altında planlanan/amaçlanan erişim ve kullanım sağlanıyorsa bu sistem güvenlidir (secure) denir.
Bir sistemdeki güvenlik ihlali, kasıtlı (kötücül) olarak veya kasıtsız (bilmeyerek) ortaya çıkabilir.

## Slide 40: Güvenlik problemi
Bir sistemi, kasıtsız ortaya çıkan kötü kullanımlara karşı korumak, kasıtlı olanlara göre daha kolaydır.
Protection yöntemlerinin çoğu kasıtsız kullanımlara karşı geliştirilmiştir.
Bir sistemdeki güvenliği kırmaya yönelik girişimde bulunanlara intruder(davetsiz misafir) veya cracker (saldırgan) denir.
  Threat, güvenlik ihlali olma potansiyelini gösterir.
  Attack, güvenlik kırmaya yönelik girişimi ifade eder.

## Slide 41: Güvenlik problemi
Güvenlik ihlalleri farklı şekillerde olabilir:
  Gizlilik ihlali: Bir verinin yetkisiz kişi tarafından okunmasıdır (kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, …).
  Bütünlüğün bozulması: Bir veri veya programda yetkisiz değişiklik yapılmasıdır (veri içeriğinin değiştirilmesi, program kodunun değiştirilmesi).
  Kullanılabilirliğin engellenmesi: Bir verinin içeriğinin değiştirilerek kullanılamaz hale getirilmesidir (Web sayfalarının içeriğinin değiştirilmesi).
  Servis çalınması: Kaynakların yetkisiz kullanılmasıdır (Saldırgan bilgisayara bir program yükler ve dosya sunucusu yapabilir).
  Servis engellenmesi: Sistemin servis sağlayamayacak hale getirilmesidir (Denial of-Service (DOS) saldırıları).

## Slide 42: Güvenlik problemi
  Bir sistemin korunması için 4 seviyeli güvenlik önlemi alınmalıdır:
    Physical: Bilgisayar sistemi fiziksel olarak güvenli bir yerde bulunmalıdır ve yetkisiz erişimler engellenmelidir.
    Human: Uygun kullanıcılara sisteme erişim yetkisi verilmelidir. Bu kullanıcılar sosyal mühendislik ile aldatılabilirler (phishing – şifre avcılığı).
    Operating system: Sistem kendisini kasıtlı veya kasıtsız güvenlik ihlallerinden korumalıdır (DOS saldırısı, şifre çalınması).
    Network: Ağ üzerinde işlem yapan sistemlere yetkisiz erişim yapılabilir veya başka kullanıcılara servis veremeyecek hale getirilir.
  Fiziksel ve insan düzeyinde güvenlik zaafiyeti varsa, alt boyutlardaki güvenlik önlemleri etkisiz kalır.
  Bir sistemin güvenliği, en zayıf noktanın güvenliği kadardır.

## Slide 43: Program Tehditleri
Trojan horse (Truva atı)
  Saldırganların yaygın amacı, güvenlik ihlali oluşturmak veya bir process’in normal yaptığı işi değiştirmektir.
  Trojan horse, sistem üzerinde kötücül amaçlı çalışan kodu ifade eder.

## Slide 44: Program Tehditleri
Spyware (Casus Yazılım)
  Spyware(casus yazılımı), Truva atının bir varyasyonudur.
  Spyware, genellikle freeware veya shareware yazılımla yüklenir. Bazen ticari yazılımlarda spyware içerebilir.
  Spyware, kullanıcıya reklam gösterme, kullanıcı bilgilerini elde etme ve başka noktaya gönderme gibi işlevleri yapabilir.

## Slide 45: Program Tehditleri
Trap door
  Program tasarımcısı, kendisinin kullanabileceği bir boşluk (trap door) bırakır.
  Örneğin, belirli kullanıcı ID ve şifre bilgisi için farklı işlemler gerçekleştirilebilir.
  Compiler programı derleme sırasında executable dosya içerisine trap door oluşturabilir.
  Bu durumda, programın kaynak kodunun incelenmesi ile trap door bulunamaz.
  Compiler’ın source kodu incelenirse bulunabilir!

## Slide 46: Program Tehditleri
Logic bomb
  Bir program sadece bazı şartlar ortaya çıktığında güvenlik ihlali (logic bomb) gerçekleştirebilir.
  Bu sorunun belirlenmesi program normal şartlar altında çalışırken oldukça zordur.
  Örneğin, bazı parametreler belirlenmiş değerlere eşit olduğunda ağa uzaktan erişim açılabilir.

## Slide 47: Program Tehditleri
Virüsler
  Bir virüs, normal bir programın içine gizlenmiş kod parçasıdır.
  Virüsler kendilerini kopyalabilirler ve diğer bilgisayarlara bulaşabilirler.
  Bir sistemdeki dosyaları değiştirme, bozma, kullanılamaz hale getirme, programda hataya yol açma gibi işlemleri yapabilir.
  Virüsler genellikle e-posta yoluyla bulaşmaktadır.
  Diğer bir bulaşma yolu ofis yazılımlarına ait dosyalardır.
  Bu dokümanlar makrolara sahiptir ve otomatik olarak execute edilirler.

## Slide 48: Program Tehditleri
Virüsler çok farklı kategorilerde olabilir:
  File: Standart bir file virüsü bir dosyaya kendini ekler. Host program hala çalışır durumdadır.
  Boot: Bir boot virüsü sistemin boot sektörüne bulaşır ve sistem her boot edildiğinde çalışır.
  Macro: Çoğu virüs düşük seviyeli dil ile yazılır (Assembly veya C). Macro virüsleri yüksek seviyeli dil ile yazılır (Visual Basic).
  Source code: Kaynak kod virüsü programın kaynak kodunu virüs ekleyerek değiştirir ve kendisini yayar.
  Polymorphic: Polymorphic virüsler kendilerini sürekli değiştirirler ve antivirüs yazılımlarından kurtulurlar.

## Slide 49: Program Tehditleri
  Encrypted: Şifrelenmiş virüsler kendileriyle birlikte şifre çözme kodunu da bulundurur. Antivirüs yazılımlardan kurtulabilirler.
  Tunneling: Bir virüs antivirüs yazılımlarından kurtulmak için kendisini interrupt handler içerisine veya cihaz sürücülerinin içerisine gizleyebilir.
  Multipartite: Sistemin birden fazla kısmına (boot sektör, hafıza, dosyalar) aynı anda bulaşabilir.

## Slide 50: Sistem ve ağ tehditleri
Program tehditleri, sistemdeki koruma mekanizmasındaki bir hatayı kullanırlar.
Sistem ve ağ tehditleri, servis ve ağ bağlantılarının kötü kullanımını da içerir.
Sistem ve ağ tehditleri, işletim sistemi kaynaklarını ve kullanıcı dosyalarını kötüye kullanabilecek şartları oluşturur.
İşletim sistemleri, başlangıçta maksimum güvenlik şartları ile kurulurlar (secure by default),daha sonra administrator tarafından gerekli servisler (FTP, telnet, …) aktif yapılabilir.

## Slide 51: Sistem ve ağ tehditleri
Worms
  Worm bir process’tir ve kendisini çoğaltabilir.
  Kullandığı sistem kaynaklarını sürekli artırır ve bir süre sonra sistem diğer process’lere servis veremez hale gelir.
Port scanning
  Port scanning bir saldırı değildir, ancak saldırgan için sistemin zayıf noktalarının bulunmasında yardımcı olur.
  Saldırgan açık portları belirledikten sonra, port ile ilişkili servisi kullanarak saldırı yapabilir.

## Slide 52: Sistem ve ağ tehditleri
Denial of Service
  Denial of service (DOS) saldırısı hedef sistemin normal servislerini sağlayamaz hale gelmesini amaçlar.
  Sistemin normal işlemlerini kullandığı için DOS saldırısını önlemek çok zordur.
  Distributed denial-of-service (DDOS) saldırısı farklı noktalardan aynı anda yapılan DOS saldırılarıdır.
  Farklı bir DOS saldırısında ise, sistemin birkaç yanlış authentication denemesinden sonra kullanıcıyı bloklamasını kullanır.
  Saldırgan tüm kullanıcı hesaplarının bloklanmasına neden olur.

## Slide 53: Kaynaklar
Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G., “Operating System Concepts”, 8th Edition,Wiley, 2010.
Gazi ve İTÜ İşletim Dersi Notları
İnternet