## Slide 1: Bilgisayar Mimarisi BMB 3009 Hafta 3
Hoş geldiniz…

## Slide 2: Dersin Özeti Bellek Sistemleri Ön bellek Sistemleri Yerine Koyma Algoritmaları

## Slide 3: Bellek Sistemlerine Genel Bakış
Çok sayıda bellek teknolojisi mevcut olsa da, yalnızca iki temel bellek türü vardır: RAM (rastgele erişim belleği – random access memory) ve ROM (salt okunur bellek – read only memory). Genellikle birincil bellek olarak adlandırılan RAM, bilgisayarın programları çalıştırırken ihtiyaç duyduğu programları ve verileri depolamak için kullanılır; ancak RAM depolaması geçicidir ve güç kapatıldığında bu bilgileri kaybeder. Günümüz bilgisayarlarında RAM belleğinin büyük kısmını oluşturmak için kullanılan iki genel yonga türü vardır: SRAM ve DRAM (statik ve dinamik rasgele erişimli bellek).

## Slide 4: SRAM & DRAM
Dinamik RAM, çok sayıda küçük kapasitörlerden yapılmıştır. DRAM üzerinde ki verilerin korunması için birkaç milisaniyede bir kapasitörlerinin yeniden şarj edilmesi gereklidir. Statik RAM teknolojisi, aksine, güç mevcut olduğu sürece içeriğini tutar. SRAM, D flip-floplarına benzer devrelerden oluşur.

## Slide 5: SRAM & DRAM
SRAM, D flip-floplarına benzer devrelerden oluşur. SRAM, DRAM’den daha hızlı ve çok daha pahalıdır; ancak tasarımcılar çok daha yoğun (yonga başına birçok bit depolayabilir), daha az güç kullanan ve SRAM’den daha az ısı üreten DRAM’i kullanır. Bu nedenlerle, ana bellek için DRAM ve önbellek için SRAM olacak şekilde her iki teknoloji de sıklıkla birlikte kullanılır. Birçok DRAM çeşidi olmasına rağmen hepsinin temel çalışması aynıdır.

## Slide 6: DRAM Çeşitleri
 Multibank DRAM (MDRAM)
 Fast-Page Mode (FPM) DRAM
 Extended Data Out (EDO) DRAM
 Burst EDO DRAM (BEDO DRAM)
 Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM)
 Synchronous Link (SL) DRAM
 Double Data Rate (DDR) SDRAM
 Direct Rambus (DR) DRAM.

## Slide 7: ROM
RAM’e ek olarak, çoğu bilgisayar bilgisayarı başlatmak ve sistemi çalıştırmak için gerekli program gibi kritik bilgileri depolayan küçük boyutta ROM (salt okunur bellek) bulundurur. ROM içindeki veriler kaybolmaz ve her zaman verilerini tutar.

## Slide 8: ROM
Bu tür bellekler, gömülü sistemlerde veya programın değişmesinin gerekmediği sistemlerde de kullanılmaktadır. Pek çok cihaz, oyuncaklar ve hatta otomobiller, güç kesildiğinde bilgileri korumak için ROM yongaları kullanır. ROM’lar ayrıca, yazı tiplerini ROM’larda saklayan lazer yazıcılar gibi çevre birimlerinde ve hesap makinelerinde yaygın olarak kullanılır.

## Slide 9: ROM Türleri
Beş farklı temel ROM türü vardır: ROM, PROM, EPROM, EEPROM ve flash bellek. PROM (programlanabilir salt okunur bellek – programmable read only memory) ROM’un bir varyasyonudur. PROM’lar, kullanıcı tarafından uygun ekipmanla programlanabilir. Programlandıktan sonra, PROM’daki veriler ve talimatlar değiştirilemez.

## Slide 10: ROM Türleri
EPROM (silinebilir PROM – erasable PROM), yeniden programlanabilir bir ROM türüdür ancak silmek için ayrı yeniden programlamak için ayrı özel araçlar gerektirir. Bir EPROM’u yeniden programlamak için önce tüm yonganın silinmesi gerekir. Veriler silinmeden yeni veriler eskisinin üzerine yazılamaz. EEPROM (elektriksel olarak silinebilir

## Slide 11: ROM Türleri
PROM – electrically erasable PROM), silme için özel bir araç gerektirmez ve yonganın istenilen bölümleri silinebilir böylece EPROM’un birçok dezavantajını ortadan kaldırır. Flash bellek temelde EEPROM’dur ve verilerin bloklar halinde yazılabilmesi veya silinebilmesi gibi ek özellikleri vardır. Bu, flash belleği EEPROM’dan daha hızlı hale getirir.

## Slide 12: Bellek Hiyerarşisi Terminolojik Bilgiler
• Hit: İstenen veriler belirli bir bellek düzeyinde bulunur.
• Miss: İstenen veriler, verilen bellek düzeyinde bulunmaz.
• Hit rate: Belirli bir bellek düzeyindeki bellek erişimlerinin yüzdesi.
• Miss rate: Belli bir bellek düzeyinde bulunmayan bellek erişimlerinin yüzdesi.
Note:
Miss Rate = 1 - Hit Rate.

## Slide 13: Bellek Hiyerarşisi Terminolojik Bilgiler
• Hit time: Belirli bir bellek düzeyinde istenen bilgilere erişmek için gereken süre.
• Miss penalty: Üst bellek seviyesindeki bir bloğun değiştirilmesini içeren bir Miss’i işlemek için gereken süre, ilave olarak istenen veriyi işlemciye iletmek için ek süre. (Bir Miss’i işleme koyma süresi, tipik olarak, bir Hit’in işleme koyulma süresinden önemli ölçüde daha fazladır.)

## Slide 14: Ön Bellek Sistemine Genel Bakış
CPU tasarımındaki gelişmelere uyumluluk sağlamak amacıyla farklı bellek türleri ortaya çıkmıştır. Bellek hızı, bir şekilde CPU’ya ayak uydurmak zorundadır, aksi halde bellek sistemi yavaşlatan bir eleman olmaya başlar. Son yıllarda CPU’larda pek çok gelişme görülmesine rağmen, ön bellek (Cache Memory) kullanımı sayesinde ana belleğin CPU’ya ayak uydurmak için geliştirilme ihtiyacı azalmıştır. Ön bellek, sık erişilen veriler için bir arabellek (Buffer) görevi gören küçük, yüksek hızlı (ve dolayısıyla yüksek maliyetli) bir bellek türüdür.

## Slide 15: Ön Bellek Cache
Bellek erişim süreleri işlemci hızından daha yavaş olduğundan, işlemci genellikle bilginin gelmesini beklemek zorunda kalır. Önbellek, işlemcinin çok yakın gelecekte yeniden ihtiyaç duyacağı bilgiler için kullandığı küçük, geçici, ancak hızlı bir bellektir. Erişilen verileri ve muhtemel erişilmek istenecek verileri hafızasında tutar.

## Slide 16: Ön Bellek Cache
Bir bilgisayarın sonraki döngüde hangi verilere erişeceğini bilmesinin bir yolu yoktur, bu nedenle yerellik ilkesini kullanır ve ne zaman bir ana bellek erişimi yapması gerekiyorsa ana bellekten tüm bloğu önbelleğe aktarır.

## Slide 17: Ön Bellek Cache
Getirilen bu blokta başka bir şey kullanılırsa, tüm bloğun aktarılmış olması erişim süresinden tasarruf sağlar. Bu yeni bloğun önbellek konumu önbellek eşleme politikası ve önbellek boyutuna (yeni blok için yer olup olmadığını etkiler) bağlıdır.

## Slide 18: Ön Bellek Cache
Önbellek boyutu büyük ölçüde değişkendir. Günümüz kişisel bilgisayarlarında seviye 2 (L2) önbelleği 4MB ile 9MB arasında olabilmektedir. Seviye 1 (L1) önbellek daha küçüktür. L1 önbelleği işlemcide bulunurken, L2 önbelleği CPU ile ana bellek arasında bulunur. Bu nedenle L1 önbelleği, L2 önbelleğinden daha hızlıdır.

## Slide 19: Ön Bellek Cache
Önbelleğin amacı, son kullanılan verileri ana bellekte depolamak yerine CPU’ya daha yakın depolayarak bellek erişimini hızlandırmaktır. Önbellek, ana bellek kadar büyük olmasa da, oldukça hızlıdır. Ana bellek tipik olarak, örneğin 60ns erişim süreli DRAM’den oluşurken, önbellek tipik olarak SRAM’den oluşur ve DRAM’den çok daha kısa bir döngü süresiyle daha hızlı erişim sağlar (tipik bir önbellek erişim süresi 10ns’dir).

## Slide 20: Ön Bellek Cache
İyi performans göstermesi için önbelleğin çok büyük olması gerekmez. Genel bir kural, önbelleği yeterince küçük yapmaktır, böylece bit başına genel ortalama maliyet, ana belleğe yakın, ancak faydalı olacak kadar büyüktür. Bu hızlı bellek oldukça pahalı olduğundan, tüm ana belleği oluşturmak için önbellekte bulunan teknolojiyi kullanmak mümkün değildir.

## Slide 21: Ön Bellek Cache
Önbelleği “özel” yapan ona adresle erişilememesidir, ön belleğe içeriğe göre erişilir. Bu nedenle, önbellek bazen içerik adreslenebilir bellek olarak adlandırılır. Çoğu önbellek eşleme şemasında, istenen değerin önbellekte saklanıp saklanmadığını görmek için önbellek girişleri kontrol edilmeli veya aranmalıdır. Bu istenen verileri bulma sürecini basitleştirmek için çeşitli önbellek eşleme algoritmaları kullanılır.

## Slide 22: Yerine Koyma Algoritmaları
►Hangi boş bloğun hangi prosese atanacağına işletim sistemi karar verir.
►En-İyi-Sığan Algoritması (Best-Fit)
– Boyu istenene en yakın olan boşluk seçilir.
– Olası en küçük bölme bulunduğundan artan boş alan az olur.
⇒ sıkıştırmanın daha sık yapılanması gerekir

## Slide 23: First Fit
►İlk-Sığan Algoritması (First-fit)
– En hızlı
– Prosesler baş bölgelere yığılır ⇒ boş yer ararken üst
üste taranır.

## Slide 24: Next Fit
Bir-Sonraki-Sığan Algoritması (Next-fit)
– Son yerleştirilen yerden itibaren ilk sığan yeri bulur
– Genellikle atamalar belleğin son kısımlarında yer alan büyük boşluklardan olur.
• En büyük boşluklar küçük parçalara bölünmüş olur.
• Sıkıştırma gerekir.

## Slide 25: Buddy Yöntemi
►Tüm boş alan 2U boyutunda tek bir alan olarak ele alınır
►s boyutundaki bir istek eğer 2U-1 < s <= 2U ise tüm blok
atanır
– Aksi halde blok 2U-1 boyutunda iki eş bloğa bölünür
(buddy)
– s’den büyük veya eşit en küçük birim blok oluşturulana
kadar işlem devam eder

## Slide 26: Buddy Yöntemi
.

## Slide 27: Buddy Yöntemi Ağaç Gösterimi
.

## Slide 28: Yeniden Yerleştirme
►Proses belleğe yüklendiği zaman ancak mutlak bellek
adresleri belirlenebilir
►Proses çalışması boyunca değişik bölmelere yerleşebilir
(swap) ⇒ Mutlak adresler değişebilir
►Sıkıştırma nedeni ile de proses farklı bölmelerde
yerleşebilir ⇒ farklı mutlak bellek adresleri

## Slide 29: Adresleme Tipleri
►Mantıksal
– belleğe erişimde kullanılan adres gerçek fiziksel
adreslerden bağımsız
– adres dönüşümü gerekir
►Bağıl
– adres bilinen bir noktaya göre bağıl verilir
– genellikle bu nokta prosesin başıdır
►Fiziksel
– ana bellekteki gerçek konum adresi

## Slide 30: Teşekkürler.

## Slide 31: Kaynaklar: 1- Wikipedia 2- Ersoyaydin web sayfası 3- itu.edu.tr bkurt web sayfası OS ders notları